GII-01 GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ PAGRINDAI

Praktinis darbas Nr. 2: Darbas su sluoksniais

Atlikimo terminas: 	2007 m.liepos 10 d.

Praktinio darbo vertinimas:	 Šis praktinis darbas vertinamas maksimaliai 19 balų, jo vertė sudaro 15 proc. viso kurso bendro pažymio.

Aprašymas ir uždaviniai

Šiame praktiniame darbe išnagrinėsime GIS sluoksnių naudojimą ir pažiūrėsime, kaip skirtingi sluoksnių tipai gali būti atvaizduojami skirtingais simboliais norint sukurti patrauklų galutinį produktą. Toliau dirbdami su Vilniaus centro duomenų paketu, sukursime paprastą žemėlapį naudodami mūsų sužymėtus vektorinius duomenis. Atlikę šį praktinį darbą, turėtumėte sugebėti tvarkyti sluoksnius, formuoti jų legendą bei nustatyti ir taisyti daugumą dažnai pasitaikančių problemų su sluoksniais.

Atsiskaitymo reikalavimai

Kai atliksite šią praktinę užduotį, atsakykite į klausimus, kuriuos rasite tekste. Kopijuokite ir įkelkite klausimus su atitinkamais atsakymais į naują tekstinį dokumentą, pateikite šį failą naudodamiesi BlackBoard  priemonėmis.

Pasiruošimas

Prieš pradėdami šį praktinį darbą, turite nukopijuoti katalogą GII01_2 (kuriame yra failas Central Vilnius.mxd bei reikiami duomenų failai) į C:\Data katalogą. Jūsų vadovas patars jums, kur šį katalogą galima rasti.

Praktinis darbas Nr. 2

Darbas su sluoksniais

Sveikiname pradėjus vykdyti antrąjį GII-01 kurso „Geografinių informacinių sistemų pagrindai“ praktinį darbą. Jame sužinosime daugiau apie sluoksnių tvarkymą ArcGIS. Pažvelgsime į sluoksnių pasirinkimą, klasifikavimą ir legendos kūrimą. Tai leis mums šio praktinio darbo pabaigoje sukurti paprastą žemėlapį.

Kaip prisimenate, yra bendrieji žemėlapiai, pavyzdžiui, topografiniai, sukurti daugeliui įvairių tikslų, kuriais gali naudotis daug įvairių žmonių. Be to, yra teminiai žemėlapiai, kuriuose atvaizduojama konkreti informacija tam tikriems naudotojams. Popieriniuose žemėlapiuose erdviniai duomenys ir jų atvaizdavimas yra apjungiami. Yra daug sujungiamų elementų, kuriais galima paveikti duomenų rodymo būdą, įskaitant jų atranką, klasifikavimą ir legendą. Duomenų atranka leidžia mums rodyti tik mums rūpimus objektus. Klasifikavimas leidžia nustatyti, kaip atrinkti duomenys bus pristatyti naudotojui, o legenda leidžia perteikti informaciją apie atrinktus duomenis pasitelkiant simbolius arba savybes.

Ankstesniame praktiniame darbe erdviniai duomenys buvo pateikti jau su suformuota legenda. Šiame darbe pradėsime dirbti su pradiniais, standartiniais simboliais atvaizduojamais erdviniais duomenimis ir nustatysime geriausią būdą juos pavaizduoti perteikiant svarbią informaciją šių duomenų naudotojui. Tai mažiau svarbu, kai duomenys yra GIS, nes naudotojai visada gali peržiūrėti pagrindinius duomenis, nei kai dirbama su popieriniais žemėlapiais, kuriuose pagrindinių duomenų gauti nebeįmanoma.

Legenda diskretiems duomenims kuriama kitaip negu tolydiesiems. Šiame praktiniame darbe išnagrinėsime kai kuriuos legendos formavimo abejiems duomenų tipams būdus. Galbūt prisimenate, kad diskretieji duomenys susidaro iš taškų, linijų ir poligonų, o tolydieji gali skirtis tam tikro ploto ribose ir paprastai atvaizduojami GIS rastriniu būdu.

Atranka

Sluoksnių pridėjimas

ArcMap yra keli skirtingi būdai atrinkti duomenis. Ankstesniame praktiniame darbe pažiūrėjome, kaip duomenys yra rodomi sluoksniais pažymint žymimąjį langelį šalia sluoksnio pavadinimo arba nuimant atžymą jame, kai norima įjungti arba išjungti sluoksnį. Naujus sluoksnius taip pat galima įtraukti į turinio lentelę paspaudus duomenų pridėjimo mygtuką () standartinėje įrankių juostoje. Taip pat galime pašalinti sluoksnius iš turinio dešiniuoju pelės klavišu spustelėję sluoksnio pavadinimą ir pasirinkę Remove (). Šalinant sluoksnį jis visiškai pašalinamas iš turinio, o nuimant atžymą žymimajame langelyje šalia pavadinimo sluoksnis tik laikinai tampa nematomas. Abiem atvejais šaltinio duomenys netrinami. Pastarąją funkciją  galima atlikti naudojant ArcCatalog taikomąją programą arba Windows įrankius.

Pradėkime atsidarydami failą Central Vilnius.mxd ir pašalindami hp sluoksnį iš turinio. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite hp turinyje ir pasirinkite Remove (1 pav.). Dabar pridėsime keturis naujus sluoksnius į ekrane rodomą vaizdą. Šie sluoksniai yra:

GII01_2/DEM/Vilnius50;

GII01_2/LTDBK50000/pntobj.shp;

GII01_2/LTDBK50000/infra-l.shp;

GII01_2/LTDBK50000/landu_p.shp.

Kad pridėtume sluoksnius, spustelėkite mygtuką Add Layer () standartinėje įrankių juostoje (kitas būdas yra pasirinkti File/Add Data… iš išskleidžiamo meniu). Nueikite į C:\Data\ GII01_2\DEM katalogą, pasirinkite failą vilnius50 (2 pav.) ir spustelėkite mygtuką Add (). Įsidėmėkite, kad vilnius50 turi į groteles panašų simbolį (), kuris rodo, kad tai rastrinių duomenų rinkinys.

Kai vilnius50 pasikraus, skenuotą topografinį žemėlapį pakeis nespalvotas rastrinis (3 pav.). Šiame rastriniame faile yra aukščių reikšmės, ir jis vadinamas skaitmeniniu reljefo modeliu (SRM) (Digital Elevation Model – DEM). Norėdami išnagrinėti atskiras aukščių reikšmes šiame SRM galite spustelėti mygtuką Identify ().

Dabar pridėkime sluoksnius iš LTDBK50000 katalogo. Galite įkrauti kiekvieną sluoksnį atskirai arba daug sluoksnių spustelėję ir laikydami klaviatūros klavišą CTRL, kai atrenkate sluoksnius (4 pav.). Spustelėkite Add (), kad pasikrautų visi sluoksniai iš karto. Įsidėmėkite simbolius šalia šių sluoksnių: pntobj yra taškų sluoksnis (), infra_l yra linijų sluoksnis (), o landu_p –poligonų sluoksnis (). Šie trys sluoksniai uždengs jūsų SRM, todėl jis taps nematomas.

1 pav. hp sluoksnio šalinimas iš turinio

2 pav. vilnius50 failo pridėjimas

3 pav. vilnius50 aukščių rastras

4 pav. Kelių sluoksnių pridėjimas iš LTDBK50000 katalogo spustelėjus ir laikant CTRL klavišą, kai kairiuoju pelės klavišu renkami sluoksniai

Sluoksnių organizavimas

Pridėjus keturis naujus sluoksnius, mums reikia pertvarkyti sluoksnius turinyje taip, kad matytume viską, ko norime. landu_p uždengia vilnius50 SRM todėl, kad sluoksniai atvaizduojami pradedant nuo turinio apačios į viršų. Kad parodytume tai, pabandykime pertvarkyti sluoksnius turinyje, kad infra_l turinyje būtų žemiau nei landu_p. Kairiuoju klavišu spustelėkite sluoksnio pavadinimą infra_l, kad jis būtų vienintelis pasirinktas sluoksnis, po to kairiuoju klavišu vėl spustelėkite infra_l ir laikykite pelės klavišą nuspaustą, kad galėtumėte tempti sluoksnį, kol jis bus žemiau nei landu_p sluoksnis (5 pav.). Įsidėmėkite, kad visi infra_l elementai dings, ir aiškiai matysite landu_p sluoksnio linijas. Dabar turėtų būti aišku, kad nors vilnius50 SRM vis dar įjungtas, jį uždengia landu_p. Galime išspręsti šią problemą turinyje išjungę landu_p – tai galima padaryti spustelėjus šalia jo esantį žymimąjį langelį, bet paprastai bet koks elementas, visiškai uždengiantis plotą, pvz., rastrinis arba poligonų sluoksnis, visiškai uždengs visus po juo esančius duomenis.

5 pav. Tempkite infra_l, kol jis turinyje bus žemiau nei landu_p

Tai reiškia, kad paprastai visi rastriniai arba poligonų sluoksniai turinyje turi būti sluoksnių sąrašo apačioje, virš jų turi būti linijų sluoksniai, o taškų sluoksniai turi būti turinio viršuje.

Dabar pertvarkykime turinį taip, kad sluoksnių tvarka būtų tokia, kaip parodyta 6 pav. Įsidėmėkite, kad Topographic Map ir vilnius50 yra išjungti, Buildings įjungtas, o River Lines pašalintas iš turinio.

6 pav. Sluoksnių pertvarkymas ruošiantis kurti legendą

1 klausimas: Jeigu norėčiau, kad kuris nors sluoksnis būtų matomas visada, į kurią vietą turinyje jį turėčiau perkelti? (1 balas)

Vaizdo konfliktų sprendimas

Kadangi landu_p ir Orthophoto abu dengia plotus, kartu jų vaizduoti negalime. Šią problemą galima spręsti trimis būdais. Pirma, galima tiesiog atvaizduoti landu_p sluoksnio poligonų kontūrus.  Tam spustelėkite landu_p simbolį ir pasirinkite No Colour (7 pav.). Po išskleidžiamu meniu Fill Colour nustatykite Outline Width lygu 1 ir Outline Colour. pasirinkite ryškią,  pvz., raudoną, spalvą.  Be storos raudonos linijos poligonų kontūrai dėl ortofotovaizdo bus nematomi (8 pav.).

7 pav. No Color pasirinkimas landu_p

8 pav. Ortofotovaizdas rodomas per landu_p poligonų kontūrus

Jeigu mums rūpi tik poligonų kontūrai, pirmiau aprašytas būdas labai tinka, bet gana dažnai mums tikrai reikia žinoti, ką vaizduoja kiekvienas poligonas.

Antrasis šios problemos sprendimo būdas yra kontroliuoti, kokiu masteliu atvaizduojami tam tikri sluoksniai. Pirmiausia grąžinkime buvusią landu_ p poligonų spalvą. Tai daroma taip, kaip aprašyta pirmiau, tik reikia pasirinkti norimą spalvą. Taip pat galite pakeisti ir linijų spalvą. Dabar dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite landu_p sluoksnio simbolį ir pasirinkite Properties... Pasirinkę General skyrelį ir Scale Range nustatykite, kad sluoksnis nebūtų rodomas, kai mastelis padidinamas daugiau nei 1 : 5 000 (9 pav.). Spustelėkite OK ir pabandykite didinti ir mažinti mastelį. Pamatysite, kad sumažinus mastelį daugiau nei 1 : 5 000 sluoksnis landu_p rodomas, o jį padidinę daugiau nei nustatyta, matysite ortofotovaizdą. Tokia sistema yra gana patogi, jeigu norite matyti tam tikrus elementus tam tikrais masteliais, pavyzdžiui, žemės paskirtis visame mieste, ir skirtingus elementus skirtingais masteliais, pavyzdžiui, peržiūrint tam tikrus pastatus, kai mastelis padidintas.

9 pav. Mastelio, kuriuo atvaizduojami tam tikri sluoksniai, valdymas

Trečias, sudėtingiausias būdas konfliktams tarp kelių rastrinių arba poligonų sluoksnių spręsti yra viršutinio sluoksnio skaidrumo koregavimas. Pirmiausia išjunkite Scale Range, kurį nustatėte vykdydami ankstesnį veiksmą (pasirinkite Show layer at all scales). Dabar dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite landu_p sluoksnio pavadinimą ir pasirinkite Properties... Pasirinkite skyrelį Display ir nustatykite Transparent: reikšmę 80 proc. (kuo didesnis procentas, tuo skaidresnis sluoksnis) (10 pav.). Tai leis jums matyti ortofotovaizdą per landu_p sluoksnį. Kai sukursime sluoksnio landu_p legendą, per jį taip pat galėsime matyti ortofotovaizdą.

10 pav. Skaidrumo laipsnio pasirinkimas landu_p sluoksniui

Mūsų nustatyta sluoksnių konfigūracija – Orthophoto apačioje, landu_p virš jo, 80 proc. skaidrus, po to Buildings ir infra_l, o viršuje pntobj – bus naudojama kitame skyriuje, kuriame nagrinėsime taškų, linijų, poligonų ir rastrinių sluoksnių legendos formavimą.

2 klausimas. Ką matytumėte, jeigu landu_p būtų rodomas esant 0 proc. skaidrumui? 100 proc. skaidrumui? (2 balai)

3 klausimas. ArcMap leidžia rodyti bet kurį sluoksnį, nustatant tam tikrą skaidrumą. Kodėl nederėtų vaizduoti skaidrių linijų arba taškų sluoksnių? (2 balai)

Klasifikavimas

ArcMap duomenų klasifikavimas ir legendos formavimas yra apjungti į vieną įrankį. Naudosime klasifikavimą, kad pakeistume Buildings sluoksnio vaizdą. Ankstesniame praktiniame darbe naudojomės klasifikavimo schema, sukurta NAME_LT atributo (pastato pavadinimas lietuviškai) pagrindu. Jeigu ši reikšmė buvo nurodyta, pastatai buvo pažymėti žydra spalva, o jeigu reikšmė nebuvo nurodyta, pastatai buvo atvaizduojami geltonai. Pakeiskime šią spalvų schemą klasifikavimo schema pagal pastatų plotus. Galime peržiūrėti šią spalvų schemą spustelėję () šalia sluoksnio pavadinimo, kad turinyje išsiskleistų sutartiniai ženklai (11 pav.). Po to, jeigu norite, galite spustelėti (), kad sutartiniai ženklai nebūtų rodomi.

11 pav. Turinyje rodomi Buildings sluoksnio sutartiniai ženklai

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus Buildings sluoksnį ir pasirinkus Properties..., išsikviečiamas Layer Properties dialogo langas. Esamoje schemoje, kuri rodoma Symbology skyrelyje, į sąrašą įtrauktos visos unikalios NAME_LT atributo reikšmės, ir ta pati mėlyna spalva priskirta visiems pavadinimą turintiems pastatams (12 pav.). Tai Unique values klasifikavimo schemos pavyzdys. Šią schemą naudosime vėliau šiame praktiniame darbe, kurdami žemės paskirčių žemėlapį pagal poligonų sluoksnio landu_p duomenis.

12 pav. Layer Properties dialogo langas, kuriame parodyta spalvų schema, norint pastatus su pavadinimais atvaizduoti žydrai

Šio meniu kairėje pusėje (po Show) svarbiausi parinkčių sąrašo elementai yra šie:

Features (visus poligonus rodyti ta pačia spalva);

Categories:

  - Unique Values (spalva nustatoma pagal vieną atributą);

  - Unique Values, many fields (spalva nustatoma pagal unikalų iki trijų atributų derinį);

Quantities:

  - Graduated colours (skaičių diapazonai rodomi pagal spalvas);

  - Graduated symbols (skaičių diapazonai rodomi atsižvelgiant į diskretiškai pagal dydį suskirstytus simbolius);

  - Proportional symbols (skaičių diapazonai rodomi atsižvelgiant į tolydžiai pagal dydį suskirstytus simbolius);

  - Dot density (skaičių diapazonai rodomi pagal taškų skaičių plote);

Charts

  - Pie (skritulinės diagramos ant poligonų viršaus);

  - Bar / Column (brūkšninės ir stulpelinės diagramos ant poligonų viršaus);

  - Stacked (sudėtinės brūkšninės diagramos ant poligonų viršaus);

Multiple Attributes.

Categories skyrelis naudojamas visiems tekstiniams (neskaitiniams) duomenis, o Quantities, Charts ir Multiple Attributes – kelintiniams skaitmenims, intervalų ir santykių (skaitiniams) duomenims. Šiame praktiniame darbe išnagrinėsime santykių ir tekstinių duomenų atvaizdavimą.

Iš pradžių pažvelkime į Buildings sluoksnio legendos formavimą naudojant santykių duomenis. FLOORSPACE atributas rodo, kiek kvadratinių metrų užima kiekvieno pastato kiekvienas aukštas. Kairėje esančiame sąraše reikia pasirinkti Quantities. Po to renkamės Graduated colours.

Value išskleidžiamame meniu pasirinkite FLOORSPACE ir nustatykite skaičių laukelyje Classes 5. Pasirinkite spalvų paletę su ryškiomis spalvomis, kurios bus gerai matomos ortofotovaizdo žaliame ir pilkame fone (13 pav.).

13 pav. Symbology nustatymas Buildings sluoksniui

Dabar nustatysime klasifikacijos schemą, atsižvelgiant į kurią pastatai bus grupuojami pagal aukšto plotą. Spustelėkite mygtuką Classify... ir pasirinkite klasifikavimo metodą Equal Interval (14 pav.). Pastatai bus suskirstyti į penkias grupes pagal kiekvieno pastato pirmo aukšto plotą. Spustelėkite mygtuką OK, po to dar kartą OK Layer Properties lange, kad pamatytumėte rezultatą.

Yra kelios klasifikavimo schemos, kuriomis intervalų arba santykių duomenis galima skirstyti į klases. ArcMap galimi šie metodai:

Manual (rankinis): kiekvienos grupės ribos reikšmę galima įvesti;

Equal Interval (vienodi intervalai): duomenų rinkinys suskirstomas į kelias vienodo dydžio grupes;

Defined Interval (nurodytas intervalas): duomenų rinkinys suskirstomas pagal nurodomą kiekvienos grupės dydį;

Quantile (kvantilė): duomenys suskirstomi į kelias kategorijas, ir kiekvienoje jų yra vienodas reikšmių skaičius;

Natural Breaks (Jenks) (natūralūs lūžiai (Jenkso)): duomenys suskirstomi remiantis histogramos forma. Kiekvienam histogramos pikui priskiriama kategorija;

Geometrical Interval (geometrinis intervalas): intervalų dydžiai didėja logaritmiškai;

Standard Deviation (standartinis nuokrypis): kategorijos suskirstomos remiantis duomenų standartiniu nuokrypiu.

14 pav. Klasifikavimo schema Buildings sluoksniui

Skaitinių duomenų klasifikavimas leidžia skirstyti duomenis į saikingą klasių skaičių žemėlapiams kurti. Kadangi žmogaus akys gali „atsiminti“ tik maždaug septynias spalvas, skirstant kelintinius arba intervalų duomenis į klases geriausia nedaryti daugiau nei septynių klasių.

Klasifikuojant skaitinius duomenis gaunamas tikslus skaičių diapazonas, kuriam priklauso kiekviena reikšmė. Jeigu galima atskirti vienos kategorijos spalvą nuo gretimos kategorijos spalvos, galime nustatyti, kad tam tikros spalvos objekto reikšmės yra tarp kategorijos, kuriai jis priklauso, apatinės ir viršutinės ribos. Dar vienas būdas yra visiškai atsisakyti klasifikavimo ir priskirti spalvas remiantis tikslia tam tikro atributo reikšme. Žinoma, tai reiškia, kad neįmanoma nustatyti tikslios skaitinės atributo reikšmės, nors yra lengviau įžvelgti duomenų tendencijas nei naudojantis neklasifikuotais duomenimis. Šią strategiją pasitelksime, kai žymėsime tolydžiuosius aukščių duomenis, saugomus vilnius50 SRM.

4 klausimas: Aptarkite atvejus, kada duomenų rinkinio klasifikavimui naudotumėte standartinio nuokrypio metodą. Kvantilių? Natūralių lūžių? Vadovaukitės tik ką įgyta patirtimi (2 balai)

Legendos formavimas

Dabar padirbėsime su neskaitiniais duomenų tipais, kai kursime taškų, linijų ir poligonų sluoksnių legendą. Pradėsime nuo paprasčiausio atvejo – pntobj sluoksnio. Visame duomenų rinkinyje yra tik penki taškai, taigi gali būti sunku nustatyti jų vietą. Padidinsime taškų žymes. Tačiau mums taip pat reikia juos atvaizduoti atsižvelgiant į elemento tipą.

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėję pntobj sluoksnį ir pasirinkę Properties..., pasirinkite Symbology skyrelį. Pasirinkite Categories/Unique Values ir nustatykite Value Field prie DESC_EN atributo. Dabar spustelėkite Add All Values, kad pasirodytų visų unikalių šio atributo reikšmių sąrašas (15 pav.). Po to mums reikia apibrėžti tinkamą simbolį kiekvienam elemento tipui. Du kartus spustelėję ant simbolio šalia Coordinated churches ir Railway Stations, pasirinkite tinkamą simbolį kiekvienam elementui. Galite pakeisti elemento atvaizdavimo spalvą, kad jis būtų matomas ortofotografinėje nuotraukoje.  Dar vienas tinkamas būdas yra šiek tiek padidinti simbolį (16 pav.).

15 pav. Symbology nustatymas pntobj sluoksniui

16 pav. Tinkamų simbolio parametrų (dydžio ir spalvos) pasirinkimas geležinkelių stočiai

Dabar taškų simboliams apibrėžkime „kaukę“, angliškai mask (baltą plotą apie simbolį), kad juos geriau būtų matyti. Tai daroma spustelėjus Properties... mygtuką Symbol Selector meniu ir po to pasirenkant Mask.

17 pav. Mask nustatymas Symbol Property Editor lange

Dabar tęskime infra-l (18 pav.) ir landu_p (19 pav.) sluoksnių legendos formavimą. Vienintelis skirtumas tarp jų ir pntobj sluoksnio yra tas, kad jų simboliai daugiau tinka linijų ir poligonų elementams nei taškų elementams.

18 pav. Linijų simboliai infra_l sluoksniui

19 pav. Poligonų simboliai landu_p sluoksniui

Dar kartą užpildykite reikšmių laukelį įvesdami DESC_EN atributą šiems sluoksniams ir spustelėkite Add All Values mygtuką. Pasirinkite tinkamas simbolius du kartus spustelėję ant nustatytųjų simbolių. Įsidėmėkite, kad Symbol Selector lango kairėje prie kiekvieno pavyzdžio yra nurodytas pavadinimas, bet tai tik siūlymai. Galite naudoti bet kokį stilių arba spalvą (jeigu ji pakankamai patraukli – nauji kartografai mėgsta itin bjaurų Biohazard Overlay stilių).

Sukurkite tam tikrą žymėjimo stilių kapinėms (Cemeteries) ir miškams (Forests). Toliau pateikiamas pavyzdys aptaria miškų sluoksnio atvaizdavimo parametrų kūrimą. Ta pati procedūra gali būti taikoma kuriant kapinių simbolius.

Spustelėkite ant Preview lango Symbol Selector meniu, iškviesdami Symbol Property Editor langą (20 pav.). Kiekvienas simbolis yra sukonstruojamas iš keleto sluoksnių. Norėdami sukurti naują sluoksnį, spauskite Add Layer () mygtuką Layers lauke. Sukursite naują sluoksnį, kuris bus visiškai juodas. Pakeiskite šio sluoksnio tipą į „Marker Fill Symbol“, po to pasirinkite atitinkamą simbolį paspausdami „Marker...“ mygtuka (21 pav.). Spauskite OK, kai pasirinksite norimą simbolį, perjunkite į Random išdėstymą Marker Fill skyrelyje ir nustatykite atstumą tarp simbolių „Fill Properties“ skyrelyje (22 pav.). Spauskite OK Symbol Property Editor ir Symbol Selector languose kai sukursite norimą miškų atvaizdavimą.

20 pav.  Symbol Property Editor langas

21 pav.  Tinkamo simbolio pasirinkimas Marker Fill sluoksniui

22 pav.  Atstumo tarp atsitiktinai išdėstytų simbolių nustatymas

Kai nustatysite landu_p sluoksnio stilius, galite nustatyti skaidrumo laipsnius, kad vaizdas būtų geresnis (23 pav.).

23 pav. Galutinis žemėlapis su nustatytais taškų, linijų ir poligonų simboliais

Jeigu jus tenkina jūsų sukurta legenda, galite ją išsaugoti kartu su duomenimis sluoksnio faile. Tokiu būdu kiti GIS naudotojai galės naudotis jūsų sužymėtais duomenimis savo GIS. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant landu_p pavadinimo ir pasirinkite Save as Layer File… Sluoksnių failai išsaugomi su .lyr išplėtimu ir turi specialų ženkliuką (), kuris išskiria juos, kai norite juos paleisti.

Dabar pakeiskime vilnius50 SRM vaizdą, kad galėtume nagrinėti žemės naudojimo paskirtį ir transportavimo kelius atsižvelgdami į aukščių pokyčius. Išjunkite landu_p ir Orthophoto sluoksnių vaizdus, kad pasirodytų SRM. Du kartus spustelėkite spalvų paletę po vilnius50 žyme, kad pakeistumėte spalvų paletę. Pasirinkite spalvų paletę su tinkamomis spalvomis (kadangi aukščiai nėra dideli, gali tikti spalvos nuo tamsiai iki vidutinio tamsumo žalios). Atspalvis kairėje bus priskirtas mažiausiai aukščio reikšmei pagal SRM, o atspalvis dešinėje – didžiausiai; jeigu spalvų tvarka jums netinka, pažymėkite Invert žymimąjį langelį, kad reikšmės turinyje būtų išdėstytos priešinga tvarka (24 pav.).

24 pav. Spalvų paletės pasirinkimas SRM

Sutvarkę  SRM atvaizdavimą matote, kad kiekviena vaizdo gardelė pažymėta šiek tiek kitokia spalva pagal jo aukštį.

Kitas būdas perteikti rastriniu pavidalu sukauptus tolydinius duomenis yra  sukurti hipsometrinius atspalvius skirtingiems aukščių intervalams atvaizduoti. Nustatysime 20 m dydžio aukščių intervalus. Norėdami tai atlikti, pasirinkite Symbology skyrelį vilnius50 sluoksnio ypatybių (Layer Properties) lange, spauskite „Classify...“ mygtuką, atverdami Classification langą. Nustatykite Defined Interval klasifikacijos tipą bei nurodykite intervalo dydį – 20 (25 pav.). Spauskite OK, po to pasirinkite norimą spalvų paletę. Tamsesnės, labiau intensyvios spalvos paprastai asocijuojasi su aukštesnėmis vietomis, todėl pasirinkite tokią spalvų paletę, kur šviesesnės spalvos vaizduotų mažesnes, o tamsesnės – didesnes altitudes.

5 klausimas: Kokie yra hipsometrinių atspalvių skirtingiems aukščių intervalams pavaizduoti privalumai palyginus su tiesioginiu išplėstos spalvų paletės panaudojimu altitudžių reikšmėms? (2 balai)

25 pav.  Defined Interval nustatymas  "vilnius50" SRM.

Žemėlapio kūrimas

Viskas, ką darėme iki šiol, buvo atliekama ArcMap Data View. ArcMap yra ir kitas duomenų peržiūros būdas, t. y. Layout View. Visi jūsų Data View nustatymai automatiškai perkeliami į Layout View. Layout View, prie sukurtos legendos galime įtraukti tokius kartografinius elementus kaip sutartiniai ženklai ir mastelių juostos, kad sukurtume kartografinį produktą.

Prieš pradedami kurti žemėlapį, sutvarkykite duomenų vaizdą ir užtikrinkite, kad ekrane būtų rodomi tik jums reikalingi duomenys teisinga tvarka. Jūsų turite pažymėti Buildings, pntobj, infra_l ir landu_p sluoksniuos, kad jie būtų matomi jūsų ekrane. Fone galite pasirinkti Orthophoto, vilnius50 arba Topographic Map sluoksnį. Pasirinkite tinkamą mastelį, kuriuo bus rodomi jūsų duomenys (A4 formato lapui tiks 1 : 35 000 mastelis).

Norėdami aktyvuoti Layout View, pasirinkite View/Layout View iš išskleidžiamo meniu arba spustelėkite  ArcMap lango apačioje. Layout View lange yra įrankių, kuriais į jūsų žemėlapį galima įtraukti kartografinius elementus (26 pav.). Savo žemėlapyje įterpkite jo pavadinimą, mastelį ir šiaurę nurodančią rodyklę, sutartinius ženklus, apvadą, rėmelį bei nurodykite duomenų šaltinį.

26 pav. Insert meniu pasirinktys norint į žemėlapį įtraukti kartografinius elementus

Dabar atspausdinsime vieną jūsų žemėlapio kopiją, kad galėtumėte pasigirti savo GIS įgūdžiais jūsų draugams ir šeimos nariams! Layout View labai tiksliai atvaizduoja tai, ką matysite atspausdintame lape, tad įsitikinkite, kad išdėstymas yra teisingas prieš spausdindami žemėlapį. Jeigu abejojate, galite pasinaudoti Print Preview... funkcija File meniu, kad pažiūrėtumėte, ar jūsų žemėlapis atrodo teisingai. Kai esate pasiruošę, pasirinkite File/Print... ir paspauskite OK, kad jūsų žemėlapis būtų atspausdintas.

Dabar reikia sukurti kai ką, ką galima pateikti vertinimui. Pasirinkite File/Export Map iš išskleidžiamo meniu. Pakeiskite Save as type: į PDF (*.pdf) (28 pav.). Pasirinkite reikiamą failo pavadinimą ir išvesties katalogo vietą (įsidėmėkite išvesties katalogo vietą, kad vėliau galėtumėte jį rasti!).

4 klausimas. Pateikite jūsų žemėlapį PDF formatu į BlackBoard nuotolinio mokymo sistemą kartu su atsakymais į praktinio darbo klausimus (10 balų)

27 pav.  Spausdinimui parengtas žemėlapis

28 pav. Export Map dialogo langas

Šiame pratime jūs išnagrinėjote sluoksnių įkėlimo, atvaizdavimo ir jų legendos kūrimo galimybes ArcMap. Pirmajame praktiniame darbe, mes žengėme nuo popierinių topografinių žemėlapių prie GIS. Čia sprendėme priešingą uždavinį – naudojome GIS žemėlapiui sukurti. Dabar jums turėtų būti aišku, kodėl GIS pakeitė tradicines kartografavimo procedūras. Mes matėme, kaip lengvai GIS galime valdyti skirtingus sluoksnius ir kaip jie gali būti panaudoti labai sudėtingiems žemėlapiams sukurti. Praktiškai, naudodami tik centrinės Vilniaus dalies duomenis, jūs lengvai galite sukurti keturis teminius žemėlapius, dėmesį koncentruojančius į transporto sistemas, miesto vystimąsi, reljefą ar žemių paskirtį.

# Comments

Esminis klausimas - kada prijungiama informacija is lut?